PRESSEMITTEILUNG 06.08.2018

Eine runde Sache

Mit dem Vacuball präsentiert Vakuumspezialist guédon ein innovatives Kugelgelenk, das Rüstzeiten und Werkzeugkosten minimiert

NÜRNBERG _ Mit dem Ziel die Rüstzeiten sowie die Anzahl der Greiferspinnen im Automatisierungsprozess zu reduzieren, präsentiert die Firma guédon jetzt eine technische Neuheit. Zunächst für die Automobilindustrie entwickelt, entstand mit dem Vacuball ein variables Kugelgelenk, das sich im Handling flexibel an verschiedenste Karosserieteile- und formen anpasst. Die Zahl der Greifer konnte im konkreten Beispiel kosteneffizient auf ein Viertel des bisherigen Bestandes reduziert werden.

Der Handlingprozess funktioniert dabei denkbar einfach: Zunächst wird die Greiferspinne mit den Vacuballs auf ein Werkstück, z.B. ein Karosserieteil, aufgelegt. Hierbei können die Vacuball Kugelgelenke direkt an herkömmlichen EOAT-Komponenten fixiert werden. Danach richten sich die Vakuumsauger im noch losen Zustand  hinsichtlich Höhe und Winkel selbständig und variabel aus. Die jeweilige Position wird geblockt, indem der Vacuball mit Unterdruck beaufschlagt wird.

Diese Position bleibt so lange fixiert, bis der Unterdruck wieder gelöst wird. Das kann nach Fertigung einer Serie oder für variierende Werkstücken nach jedem Greifen erfolgen.

„Die Vorteile für den Kunden“, so Geschäftsführer Patrick Guédon, „sind immens. So entfallen für Karosserieteile mit unterschiedlicher Geometrie zeitaufwändige

Rüstzeiten, da  durch Lösen der Blockierung des Vacuballs jederzeit mit dem Greifer die Ausrichtung auf ein neues Werkstück möglich ist.“ 
Zudem werden durch die insgesamt geringere Anzahl der notwendigen Greifer sowohl die Investitions-  als auch die Lagerkosten reduziert. Eine klare Kosteneffizienz im Produktionsprozess.

Den Vacuball von guédon zeichnen folgende Produkteigenschaften aus:

- Eine ölbeständige Nitrilhülle umfasst das Blockiermedium

- Ein widerstandsfähiger Überzug aus Polyester schützt die Nitrilhülle vor mechanisch verursachten Schäden

- 2 Vakuumanschlüsse: einer zum Blockieren des Gelenks, einer zur Versorgung des Vakuumsaugers

- Ausgleich in der Senkrechten bis 40mm und +/- 45° in der Neigung

- Max. Tragfähigkeit: 8 Kg pro Vacuball

- Einsatz in Verbindung mit Vakuumsauger mit flacher Bauform und einem Durchmesser zwischen 40 und 120 mm, idealerweise spezielle Vakuumsauger für Blechhandling mit Antirutsch-Profil

- Individuell entwickelte und im 3D-Druckverfahren hergestellte Befestigungssysteme, an denen ein oder mehrere Vacuballs befestigt sind

=> Wegfall aufwändiger und anfälliger Verschlauchung

=> Integration der Vakuumerzeugung

Bildtext: 
Echter Variationskünstler: Der Vacuball passt sich im Handling flexibel den unterschiedlichsten Werkstücken an. Rüstzeiten und Kosten werden reduziert.

Das Unternehmen
Mit einer über 40-jährigen Branchenerfahrung gehört die guédon pneumatik & automation gmbh & co kg zu den spezialisierten Anbietern im Bereich Vakuumtechnik und Pneumatik. Die Marke guédon steht dabei für innovative Lösungskompetenz und kreative Branchenlösungen.

Im Jahr 1974 von Pierre Guédon gegründet, wird das Unternehmen mit Sitz in Nürnberg nun von Patrick Guédon in zweiter Generation geführt. Seinen Kunden aus den verschiedensten Branchen bietet der Vakuum- und Pneumatikspezialist eine umfassende Auswahl an hochwertigen Vakuumsaugern, Ejektoren, Vakuumpumpen und Vakuum-Hebegeräten sowie Druck- /Hebekissen aus einer Hand. Hinzu kommt ein vielfältiges Angebot an pneumatischen Steuerungskomponenten sowie an entsprechender Steuerungstechnik.
Ein hoher Qualitätsstandard sowie der kundennahe Service sind wesentliche Grundlage des Unternehmenserfolgs.

Pressekontakt

guédon pneumatik & automation gmbh & co kg

Ansprechpartner: Barbara Seyferth

Fon +49 (0)911 376554-40

E-Mail: bs@guedon.de

www.guedon.de